## Slide 1: Mini-Projekt: Activity classification
Digitale Signalverarbeitung Elyes Ben Chamakh, Surija Kandasamy Group 05 FS 2026

## Slide 2: Überblick
Aufgabe 1: Einführung in das Projekt
Aufgabe 2: Messungsprotokoll
Aufgabe 3: Algorithmus Entwicklung
Aufgabe 4: Performance Test

## Slide 3: Aufgabe 1 - Datenanalyse
Messung von normalem Gehen, schnellem Gehen, Rennen (je 10 s)
Zeitbereichsplots (4 s Ausschnitte) → Unterschiede in Amplitude und Periodizität
Frequenzanalyse (FFT, Periodogramm, Welch) → Schrittfrequenz bei ~2 Hz (schnelles Gehen) erkennbar

## Slide 4: Time-Domain Resultat

## Slide 5: FFT-Analyse

## Slide 6: Periodogramm

## Slide 7: Welch Periodogram

## Slide 8: Aufgabe 2 - Messprotokoll
Was wurde definiert?
Dauer pro Aktivität: 60 Sekunden
Mehrere Testpersonen (2–5), wegen unterschiedlicher Schrittfrequenzen und Laufstile
Kernaussage: Ein reproduzierbares, generalisierbares Protokoll ist essenziell für einen robusten Algorithmus.

## Slide 9: Aufgabe 3 - Algorithmus
3D Acc
Magnitude
globaler Mittelwert
Bandpass (0.5 – 5 Hz)
Autokorrelation
Peaksuche
Kadenz
Schwellwertvergleich
Aktivitätsklasse

## Slide 10: Kernfunktionen Aufgabe 3 im Detail
total_acc_magnitude()
bandpass_filter()
estimate_cadence()
classify_activity()

## Slide 11: Testdatensatz & Kriterien
Testdatensatz: 79 Pickle‑Dateien (Ground Truth aus Dateinamen)
Evaluationskriterien:
Blockweise Accuracy (5‑s‑Blöcke)
Recall pro Klasse
Confusion Matrix

## Slide 12: Ergebnisse
Accuracy ≈ 28.8%
Recall für Gehen ≈ 35%, für Rennen ≈ 25%
Confusion Matrix zeigt viele Verwechslungen zwischen Gehen und Rennen
Kernaussage: Der Algorithmus funktioniert prinzipiell, aber die Datenqualität limitiert die Generalisierung.

## Slide 13: Live Demonstration

## Slide 14: Fazit & Ausblick
Was haben wir erreicht?
Vollständigen DSP‑basierten Klassifikationsalgorithmus implementiert
Messprotokoll definiert und getestet
Performance evaluiert
Ausblick:
Bessere Datenbasis (mehr Personen, kontrollierte Übergänge)
Optimierung der Schwellen mit einem Validierungsdatensatz
Eventuell fusion mit Gyroskop‑Daten

## Slide 15: Fragen?